## Slide 1
CORE / ALGORITHM LIBRARY
可装卸算法库：算法卡驱动注册、加载与统一运行
05
北京邮电大学｜Chain2Web 项目组
所有图形均应保持可编辑
分层架构＋算法卡
服务接入层
管理｜部署｜执行｜文件｜健康｜监控与追踪
统一运行层
输入校验｜Runner选择｜加载｜推理｜输出归一化
算法管理层
注册｜校验｜激活｜版本状态｜功能映射
算法资产层
算法卡｜I/O Schema｜模型文件｜配置｜验证样例
节点执行层
ONNX / Python HTTP｜CPU / GPU节点
ALGORITHM CARD
Battlefield RT-DETR
算法标识
battlefield_rtdetr_detector
输入 / 输出
图像帧 → 目标框、类别、置信度
运行后端
Python HTTP / ONNX
资源要求
CPU可运行｜GPU 8 GB推荐
状态
validated / active
算法卡定义资产，注册表管理状态，Runner负责加载与执行
Notes: 本页内容依据：
1. 《智能算法模型库设计报告v1.1》总体逻辑架构、算法生命周期、Runner与模型加载设计。
2. 《软件设计说明v1.1》4.1.2 智能算法模型库、5.1.2 C++算法注册与生命周期管理。
3. 《应用功能智能化总体方案v1.4》4.2.1 建设目标、6.1.2 智能算法模型库。
讲解要点：算法卡统一描述算法身份、输入输出、后端和资源约束；注册表维护版本与生命周期；统一运行层依据后端选择Runner，完成加载、推理和结果校验。